## Slide 1: המצגת הוכנה על ידי מוטי דויטש מהמחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר-אילן והיא חלק בלתי נפרד מההרצאה בקורס פיזיקה 2 למדעי המוח (חשמ). המצגת איננה מהווה סיכום ההרצאה אלא חומר עזר לה ולכן איננה בהכרח ברורה מאליה.

## Slide 2: חשמל ומגנטיות למדעי המוח מצגת 2

## Slide 3
מטרת הקורס פיזיקה 2 מדעי המוח
הכרת המושגים הבסיסים בתחומים אלקטרוסטטיקה, שדות, מעגלים חשמליים, מגנטוסטטיקה, [משוואת נרנסט, האנלוג החשמלי לתא עצב] .

## Slide 4
מתמטיקה:
לפי הצורך בסמוך לבעיה הפיזיקלית

## Slide 5: חמר עזר (ביבליוגרפיה, רשות)
בעקרון, הקורס ינתן לפי סדר הספר של יורם אשל: 'חשמל ומגנטיות'. כדי להקל על הסטודנטים יוגדר החומר הנלמד (פרק/דפים) בתחילת כל הרצאה.

## Slide 6
נוהלים:
שלושה בחנים (30%) לפי שאלות תרגילים - חומר סגור
מבחן סופי (70%) חומר פתוח, 3 שעות
- שאלון אמריקאי או
- 3 מתוך 4 שאלות פתוחות

## Slide 7
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
השדה החשמלי מקטב חשמלית את גוש החומר
Si
Sex
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
d
A

## Slide 8
סיכום ביניים:
פֶּ‏‏רְמִיטִיבִיות ε: היחס בין המטען החשמלי נטו לשטף החשמלי הנוצר ממנו
מקדם דיאלקטרי יחסי>1 εr: היחס בין פרמיטיביות של חומר לזאת של ריק (ח.י.)
הסוספטביליות החשמלית מציין הענות של תווך להתקטב חשמלית בנוכחות שדה
.
השדה השקול בחומר לעולם קטן מזה החיצוני המשרה אותו.
שיכוח שדה בקבל טעון
שיכוח שדה של מטען נקודתי השרוי בדיאלקקטריקון
ההשפעה על המשוואות שלמדנו

## Slide 9: קיבול חשמלי (1)
קבל הינו רכיב חשמלי בעל יכולת לאגור מטען חשמלי.
קיבול של גוף מסוים מוגדר כיחס בין המטען האגור בו לבין המתח על פניו בעקבות מטען זה.
הקיבול נמדד ביחידות של פאראד F על שמו המדען מייקל פאראדי: 1791-1867.
קיבול
מטען
מתח

## Slide 10: קיבול חשמלי (2)
תיאורטית, כל זוג מוליכים (ואפילו מוליך יחיד) מתפקד כקבל. הסוגים הנפוצים ביותר הם קבל לוחות וקבל קואקסיאלי.
הקבל בנוי משני מוליכים (הקרויים "הדקי/מישורי הקבל") ובניהם ריק או חומר דיאלקטרי.
כאשר הקבל "טעון", על שני מישוריו מטען משטחי השווה בגודלו והפוך בסימנו, כך שבין ההדקים נוצר שדה חשמלי.
קבל לוחות
סוגי קבלים –
כדורי :
לוחות :
קואקסיאלי :
R
A
A
d
l
a
b

## Slide 11: דוגמאות לקבל חשמלי

## Slide 12: השפעת מקדם דיאלקטרי על הקיבול
הכנסת מטען חשמלי לחומר דיאלקטרי, מקטינה את השדה השקול בתווך. אנו אומרים כי המטען בתווך ממוסך. התוצאה האחרת היא הגדלת הקיבול החשמלי בו מצוי המטען. לכן בד"כ קבלים מכילים תווך דיאלקטרי.
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
חומר דיאלקטרי
Q
ריק
Q
Q
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
מטען בנוכחות חומר דיאלקטרי
Q*
מטען ממוסך
Q*
Q
כלל הגדלים שתלויים במטען קטנים בנוכחות חומר דיאלקטרי – כח, שדה, אנרגיה ופוטנציאל.
הכנסת חומר דיאלקטרי
עקב מיסוך המטען ע"י החומר הדיאלקטרי, ניתן להכניס עוד מטען – הקיבול גדל.

## Slide 13: חיבור קבלים
בטור – מטען שווה (השראה)
במקביל – מתח שווה
במעגל טורי מתקיים:
במעגל מקבילי מתקיים:

## Slide 14: מוליכות וחוק אוהם

## Slide 15
.
z
חוק אוהם
(
x=dt
בהינתן כי מספר האלקטרונים ליחידת נפח הוא , ולפיכך צפיפותם , הזרם מבעד לחתך המוליך הינו:
σ היא מדד להיענותו של חומר לשדה חמשמלי להוליך נושאי מטען. בפועל אנו שואלים כמה צפיפות זרם נקבל ליחידת שדה הפועל על אותו החומר? התשובה לכך היא σ.
תכונת המוליך ניגזרת ממידת תגובתו לשדה חשמלי, דהיינו איזה ערך J ניתן להפיק באמצעות יחידת שדה חשמלי?

## Slide 16
S
התנגדות חשמלית

## Slide 17
זרם, חוק אוהם והתנגדות חשמלית
הראנו לגבי מוליכות חשמלית:
חוק אוהם

## Slide 18
מודל דרודה
Paul Karl Ludwig Drude
1863-1906
מודל קלאסי, הוצע ב-1906 ומסביר תכונות שונות של מתכות, ובמיוחד מוליכות חשמלית וחומנית. באמצעות המודל ניתן להפיק את חוק אוהם, את המוליכות הסגולית של מתכות ועוד.
הצגה סכמטית של המודל:
אטום-יון בנקודת שריג. משרעת תנועותו (חיצים) החומנית קובעת
את חתך הפיזור שלו (איזור אפור)

## Slide 19: חוק אום
חוק אמפירי שגילה הפיזיקאי הגרמני גאורג אוהם, ולפיו בחומרים מסוימים ובטמפרטורות מסוימות המתח החשמלי בין קצותיו של מוליך מתכונתי ביחס ישר וקבוע לזרם הזורם בנגד. יחס זה הוא ההתנגדות החשמלית המאפיינת את החומר ונוסחתו . המתח מסומן באות V, ההתנגדות באות R. לכן, בגדול המתח ו/או בקטון ההתנגדות, גדל הזרם בנגד.
Georg Simon Ohm
1789 - 1854
V=IR

## Slide 20
ערכים של מוליכות סגולית
Material | Conductivity, σ (S/m)
Conductors | 
Silver | 
Copper | 
Gold | 
Aluminum | 
Iron | 
Mercury | 
Carbon | 
Semiconductors | 
Pure germanium | 2.2
Pure silicon | 4.4 x
Insulators | 
Glass | 
Paraffin | 
Mica | 
Fused quartz | 
Material | Conductivity, σ (S/m)
Conductors | 
Silver | 
Copper | 
Gold | 
Aluminum | 
Iron | 
Mercury | 
Carbon | 
Semiconductors | 
Pure germanium | 2.2
Pure silicon | 
Insulators | 
Glass | 
Paraffin | 
Mica | 
Fused quartz | 

## Slide 21
צבע | מספר | מכפיל | דיוק
שחור | 0 | 1 | 
חום | 1 | 10 | ±1%
אדום | 2 | 100 | ±2%
כתום | 3 | 1K | 
צהוב | 4 | 10K | 
ירוק | 5 | 100K | ±0.5%
כחול | 6 | 1M | ±0.25%
סגול | 7 | 10M | ±0.1%
אפור | 8 | 100M | 
לבן | 9 | 1G | 
זהב |  | 0.1 | ±5%
כסף |  | 0.01 | ±10%
ללא צבע |  |  | 
100
75
נגד הוא רכיב חשמלי שתכונתו העיקרית היא התנגדות חשמלית. כאשר עובר זרם חשמלי בנגד, נוצר על פניו מפל מתח, כמתואר ע"י חוק אום. התנגדות חשמלית נמדדת ביחידות אום ( Ω), ונהוג לסמנה באות R.
בנגד מומרת אנרגיה חשמלית לחום (אנרגיה תרמית). אפשר לראות בהתנגדות חשמלית את המקבילה החשמלית לחיכוך המכאני - היות וההתנגדות החשמלית גורמת להפסד אנרגיה שאינו ניתן למחזור (מעין כוח לא משמר).
לסיכום נגדים:

## Slide 22: סוגים שכיחים של נגדים
potentiometer
Light-Dependent Resistor photoresistor/photocell

## Slide 23: המעגל החשמלי (1-תזכורת)
זרם חשמלי נוצר,מתנועה של מטענים חשמליים ששקול מעתקם הכולל שונה מאפס. יחידת הזרם החשמלי מכונה אמפר (קולון לשנייה) והיא קרויה
על שמו של הפיזיקאי הצרפתי אנדרה מרי אמפר. את הזרם ניתן למדוד באמצעות מד-זרם, הנקרא בלעז אמפרמטר.
I – זרם
q – מטען חשמלי
t – זמן
J – צפיפות הזרם ליחדת שטח
André-Marie Ampère 1775 - 1836

## Slide 24: מעגל חשמלי-2
מעגל חשמלי מורכב מאוסף של רכיבים חשמליים: נגד, קבל, משרן ועוד המחוברים ביניהם באמצעות תיילים מוליכים המאפשרים זרימת זרם חשמלי דרכם ודרך רכיבי המעגל.
כדי שיזרום זרם במעגל צריכים להתקיים שני תנאים:
המעגל צריך להיות מחובר למקור אנרגיה. דהיינו למקור מתח חשמלי (סוללה, גננרטור) או למקור זרם חשמלי.
במעגל צריך להיות לפחות מסלול סגור אחד העובר דרך מקור האנרגיה.
מעגל חשמלי
אנלוגיה בין זרם מים לזרם חשמלי

## Slide 25: מעגל חשמלי – אנלוגיה לזרם מים
אנלוגיה בין זרם מים לזרם חשמלי

## Slide 26
R
I
=IR
=
הפוטנציאל לאורך המעגל
סימון מוסכם
חיבור נגדים. זרמים, מתחים ופוטנציאלים במעגל.

## Slide 27: מעגל זרם ישר - DC
זרם ישר הוא זרם השומר על מגמה קבועה, כלומר, אינו הופך את כיוונו. מונח זה מתייחס לכל צורה של זרימת מטענים בכיוון אחד, בין אם עוצמת הזרימה קבועה ובין אם היא משתנה או פועמת. זרם מסוג זה ניתן להפיק, למשל, מסוללות ומתאים סולריים.
זרם ישר הוא תוצאה של 'מתח ישר' (מתח בקוטביות קבועה) הפועל בין קצותיו של תווך מוליך.
מעגל זרם ישר 1
מעגל זרם ישר 2

## Slide 28: חיבור נגדים
הנגד השקול לטור של נגדים אידאליים, הוא נגד אידאלי שההתנגדות שלו שווה לסכום ההתנגדויות בטור –
בטור – זרם שווה
במקביל – מתח שווה
במעגל מקבילי מתקיים:

## Slide 29
חוק הצומת של קירכהוף
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%9B%D7%94%D7%95%D7%A3

## Slide 30
חוק המתחים של קיכהוף
כיוון הלולאה (הסכימה)

## Slide 31
חוק העניבה של קירכהוף: סכום המקורות והנפילות של המתח במעגל שווה לאפס
Gustav Robert Kirchhoff 1824-1887

## Slide 32
כללים לפתרון מעגל חשמלי באמצעות חוקי קירכהוף:
סמנו את הצמתים.
סמנו את הזרמים היוצאים והנכנסים לכל צומת תוך שמירה על התאמה בינהם.
זרם נכנס מקבל סימן חיוב והיוצא סימן שלילי. הסכום מתאפס בשל שימור מטען.
בחרו עניבות.
סמנו בכל עניבה את הלולאה (כיוון הסכימה) ואת כיוון הזרם.
מתח הנופל על נגד הוא וסימנו נקבע כך:
6.1 אם כוון הזרם בנגד תואם את כיוון הסכימה (הלולאה), הגודל נרשם כחיובו בסכימה, מצדו הימני של השיוויון:
6.2 אם כוון הזרם בנגד נוגד את כיוון הסכימה (הלולאה), הגודל נרשם כשלילי בסכימה לעיל (מצדו הימני של השיוויון).
סימון מקורת המתח: חיובי כאשר מגיעים לסוללה מן ההדק השלילי (פוטנציאל נמוך) לחיובי. שלילי כאשר מגיעים מההדק החיובי (פוטנציאל גבוהה).
בהעברת הסכימה של נפילות המתח לצד שמאל של סימן השיוויון, הסימנים בסכימה משתנים בהתאם.

## Slide 33
ניתוח מעגל חשמלי באמצעות חוקי ירכהוף
Type equation here.

## Slide 34: טעינה ופריקה של קבל

## Slide 35: מעגל טעינה/פריקה פשוט
במעגל למטה ניתן באמצעות המפסק המפסק לחבר את הקבל לסוללה (הודתו כלפי תחתית הציור) ופעם לקצר את מעגל הקבל על ידי דחיקת המפסק קדימה. במצב הביניים (כמו לנתק הסולה) הקבל ישאר טעון. בהפסקת הזרם המתח על הנגד יהא אפס.
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/capacitor/

## Slide 36
טעינה:
=++IR=+R
(=+R) C=+RC
אינטגרציה משני צידי השיוויון:
2Ω
=
=
= ln = =
(t) = (1-) = (1-)
פריקה: מנתקים את הסוללה ומקצרים את המעגל מעליה (ישר כתום):
=+ = - IR , =R
(t) =
חלוקה ב - C של שתי המשוואות משני צידי השיוויון
תניב את משוואות המתח על הקבל.

## Slide 37: התלות בזמן וערכי קיצון
 | VC | VR | IR
t=0 | 0 |  | /R
t= |  | 0 | 0
התנגדותו של הנגד
קיבולו של הקבל
זמן
מתח על הנגד
מתח על הקבל
כא"מ של סוללה

## Slide 38: סיכום

## Slide 39: חשמל בבית
חברת החשמל
פאזה
אפס
אפס
פאזה
מזגן
אורות
מכונת כביסה
אבל איך כל המפסקים פה עובדים???

## Slide 40: מכשירי מדידה –
מד מתח (וולטמטר) הוא מכשיר מדידה למדידת מתח חשמלי בין שתי נקודות במעגל החשמלי. מד המתח מחובר במקביל לרכיבים הנמדדים, ומדידת המתח במעגל מתאפשרת בעזרת העברת זרם דרך התנגדות המד (שצריכה להיות גבוהה ככל הניתן). למעשה מודד המכשיר את הפרש הפוטנציאלים בין שתי נקודות. המדידה מוצגת על גבי תצוגה דיגיטאלית או בצורה אנלוגית של מחט על גבי סולם ערכים.
מד זרם (אמפרמטר) הוא מכשיר מדידה למדידת עוצמה של זרם חשמלי. שם המכשיר נגזר מהשם של יחידת המידה של הזרם – אמפר, ומהמילה האנגלית מטר (מונה). האמפרמטר מחובר למעגל החשמלי בטור, כמו רכיבים אחרים במעגל. כדי לא לפגוע בתוצאות המדידה או במתח של המעגל החשמלי, לאמפרמטר האידאלי תהיה התנגדות חשמלית זניחה (חיבור רכיב בטור יפגע במתח, מכיוון שהמתח על כל רכיב במעגל הוא: לפי חוק אום. לכן, אם ההתנגדות אפסית, חלק המתח הנופל על מד הזרם הוא אפסי).

## Slide 41
מדוע הציפור לא מתחשמלת?

## Slide 42
הספק חשמלי:
יחידות:
ביטוי באמצעות זרם, מתח והתנגדות:

## Slide 43: מגנטיות